## Slide 1
شرکت ملی گاز ایران — مدیریت گازرسانی — امور تعرفه‌ها و قراردادها
آناتومی یک زمستان
چه کسی گاز ایران را می‌سوزاند؟
تحلیل مصرف گاز خانگی به تفکیک پله و استان — ۱۴۰۴
۳۱ استان · ۱۲ پلهٔ دورهٔ سرد · ۴ پلهٔ دورهٔ گرم · گزارش ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

## Slide 2
خلاصهٔ مدیریتی
چهار عددی که کل ماجرا را می‌گوید
۸۵٫۶٪
مشترکین گروه کم‌مصرف
که ۶۶٫۹٪ از گاز را مصرف می‌کنند
۳۳٫۱٪
گاز سوخته بالاتر از الگو
توسط تنها ۱۴٫۴٪ از مشترکین
۲۴٫۶٪
سهم ۱۰٪ پرمصرف‌ترین
نیمهٔ کم‌مصرف تنها ۲۴٫۵٪ را می‌برد
۵٫۲×
شدت مصرف مشترک پلهٔ ۱۲
معادل حدود ۱۱ مشترک پلهٔ ۱
دو توزیع موازی وجود دارد: یکی برای تعداد مشترکین و یکی برای حجم گاز. اگر بر هم منطبق بودند، مصرف کاملاً برابر بود. فاصلهٔ میان آن‌ها همان چیزی است که این گزارش می‌سنجد.

## Slide 3
نردبان پله‌ها
مشترک در برابر مصرف، پله به پله
پلهٔ ۱ با ۵۱٫۹٪ از مشترکین، ۲۵٫۴٪ از گاز را می‌برد؛ پلهٔ ۱۲ با تنها ۰٫۵٪ از مشترکین، ۲٫۶٪ را.

## Slide 4
ضریب شدت
هر پله چند برابر مشترک متوسط گاز می‌سوزاند
شدت مصرف از ۰٫۵× در پلهٔ ۱ تا ۵٫۲× در پلهٔ ۱۲ بالا می‌رود.

## Slide 5
جریان مصرف
از صد مشترک تا صد واحد گاز
گروه بسیار پرمصرف با ۰٫۷٪ مشترک، ۳٫۳٪ گاز را می‌برد.

## Slide 6
نابرابری مصرف
منحنی لورنز و ضریب جینی
ضریب جینی کشوری ۰٫۳۳۳ است — کران پایین نابرابری واقعی، چون نابرابری درون هر پله در داده دیده نمی‌شود.

## Slide 7
جغرافیای مصرف
سهم مصرف مازاد بر الگو، به تفکیک استان
بیشترین در مازندران (۵۲٫۱٪) و کمترین در هرمزگان (۱۰٫۲٪).

## Slide 8
ماتریس استان × پله
الگوی توزیع مصرف در هر استان
ردیف‌هایی که روشنی‌شان به چپ کشیده شده، دنبالهٔ پرمصرف سنگینی دارند.

## Slide 9
اقلیم در برابر رفتار
دما چقدر از تفاوت استان‌ها را توضیح می‌دهد؟
دما تنها ۴۲٪ از پراکندگی را توضیح می‌دهد؛ بقیه‌اش رفتار، عایق‌بندی و رطوبت است.

## Slide 10
دو فصل
فاصلهٔ پرمصرف‌ترین گروه تا مشترک متوسط
از ۱٫۷× در دورهٔ گرم به ۴٫۷× در دورهٔ سرد.

## Slide 11
رتبه‌بندی
پرمصرف‌ترین و کم‌مصرف‌ترین استان‌ها نسبت به الگو
بیشترین مصرف مازاد بر الگو
مازندران
۵۲٫۱٪
کهگیلویه و بویراحمد
۴۸٫۵٪
گیلان
۴۵٫۷٪
اردبیل
۴۳٫۵٪
آذربایجان غربی
۴۳٫۴٪
کردستان
۴۰٫۴٪
همدان
۳۹٫۲٪
چهارمحال و بختیاری
۳۸٫۲٪
کمترین مصرف مازاد بر الگو
هرمزگان
۱۰٫۲٪
بوشهر
۱۳٫۴٪
قم
۱۶٫۷٪
خراسان جنوبی
۱۷٫۵٪
خراسان رضوی
۱۹٫۴٪
سیستان و بلوچستان
۲۰٫۴٪
خوزستان
۲۲٫۹٪
فارس
۲۳٫۵٪

## Slide 12
پیوست
روش‌شناسی و محدودیت‌ها
منبع داده
چهار جدول منتشرشدهٔ مدیریت گازرسانی — امور تعرفه‌ها و قراردادها: درصد مصرف و درصد تعداد مشترکین بخش خانگی، برای نیمهٔ اول (دورهٔ سرد، ۱۲ پله) و نیمهٔ دوم (دورهٔ گرم، ۴ پله) سال ۱۴۰۴.
اعتبارسنجی
جمع هر ردیف باید به ۱۰۰ برسد و مجموع پله‌های هر گروه باید با ردیف‌های تجمیعی جدول مبدأ بخواند. در همین بررسی یک خطای انتقالی در ردیف آذربایجان شرقی شناسایی و اصلاح شد.
محدودیت‌ها
• ارقام مبدأ به یک رقم اعشار گرد شده‌اند؛ هر ردیف برای محاسبه به مجموع ۱۰۰ نرمال شده است.
• جینی محاسبه‌شده کران پایین نابرابری واقعی است؛ نابرابری درون هر پله دیده نمی‌شود.
• داده «درصد» است، نه حجم مطلق. سهم هر استان از کل گاز کشور از این جدول‌ها قابل استخراج نیست.
• پله‌های دو نیم‌سال هم‌ارز نیستند؛ هیچ سهم خامی بین دو دوره مقایسه نشده است.